## Slide 5: 3.2 总线的分类
从不同角度，有不同的分类方法。
按照数据传送方式：串行传输总线/并行传输总线
并行总线按照传输数据宽度：8/16/32/64位传输总线
按照总线使用范围：计算机总线/测控总线/网络通信总线
按照连接部件层次不同：片内总线/系统总线/通信总线

## Slide 6
1.片内总线
2.系统总线
芯片内部 的总线
数据总线
地址总线
控制总线
在部件之间传输数据信息；双向总线； 位数是8的整数倍，与指令、机器、存储字长有关。
指出CPU将访问的数据所在存储单元或者 I/O设备的地址；位数和存储单元个数有关；单向输出总线。
各种控制信号的传输线，有出有入，使得各部件按照优先级分时使用总线完成数据传输，避免冲突。
计算机各大部件之间 的信息传输线
存储器读、存储器写
总线允许、中断确认
中断请求、总线请求
3.2
如CPU内部，ALU和寄存器之间

## Slide 7
三、总线的性能指标
1. 总线宽度
2. 总线带宽
3. 时钟同步/异步
4. 总线复用
5. 信号线数
6. 总线控制方式
7. 其他指标
数据线 的根数
每秒传输的最大字节数（MBps）
数据与时钟同步/不同步工作
地址线与数据线复用，分时传送
地址线、数据线和控制线的 总和
负载能力、电源电压等
突发、自动、仲裁、逻辑、计数
3.3

## Slide 8
一、总线判优控制
主设备(模块)
对总线有控制权，启动信息传送
从设备(模块)
响应 从主设备发来的总线命令
1. 总线上的各类设备可分为：
总线上的信息传送由主设备启动，如某个主设备要与另一个从设备进行通信，由主设备发出总线请求信号。
总线判优控制：如果多个主设备同时要使用总线，就由总线控制器的判优逻辑按照一定的优先等级顺序确定哪个主设备能使用总线。

## Slide 9
总线判优控制
分布式
集中式
链式查询
计数器定时查询
独立请求方式
总线判优控制有集中式和分布式两种方式，前者将控制逻辑集中在一处（如CPU），后者将控制逻辑分散在与总线连接的各个部件或设备上。

## Slide 10
2. 链式查询方式
总
线
控
制
部
件
I/O接口0
…
BS
BR
I/O接口1
I/O接口n
…
BG
数据线
地址线
BS －总线忙
BR－总线请求
BG－总线同意
3.5
I/O接口1
控制总线中有3根用于总线判优控制

## Slide 11
链式查询方式的特点：
  只需要3根控制线，就能按照一定优先级次序实现总线控制；
  离总线控制部件最近的I/O设备具有最高优先级；
  容易扩充设备；
  对电路故障敏感；
  优先级固定，优先级低的设备难以获得请求。

## Slide 12
0
BS －总线忙
BR－总线请求
总
线
控
制
部
件
数据线
地址线
I/O接口0
…
BS
BR
I/O接口1
I/O接口n
设备地址
3. 计数器定时查询方式
I/O接口1
3.5
计数器
设备地址
1

## Slide 13
计数器定时查询的特点：
  优先级有多种可能：固定—计数每次从0开始；循环—每次计数从上一次计数的终点开始；可变—计数器初值由程序设定。
  对电路故障不敏感；
  增加了控制线数量，需要 根设备地址线， 为设备数量 ；
  控制更为复杂。

## Slide 14
排队器
排队器
4. 独立请求方式
总
线
控
制
部
件
数据线
地址线
I/O接口0
I/O接口1
I/O接口n
…
BR0
BG0
BR1
BG1
BRn
BGn
BG－总线同意
BR－总线请求
3.5

## Slide 15
独立请求方式特点：
  响应速度快，因为BG信号与设备一一对应；
  优先级次序控制灵活（用程序改变）；
  增加了控制线数量（2n根），控制比较复杂。

## Slide 16
二、总线通信控制
1. 总线判优控制依据优先级解决多个设备争夺总线使用权的冲突，总线上存在多个主设备时，各设备按照获得总线使用权的先后顺序分时占用总线，轮流交替传输信息。
2. 设备完成一次总线操作所用的时间称为总线周期，总线周期可分为以下四个阶段：
3.5

## Slide 17
主模块申请，总线仲裁决定
主模块向从模块 给出访问地址 和 控制命令，启动参与本次传输的从模块
主模块和从模块 经过数据总线交换数据
主模块 撤消有关信息，出让总线使用权
申请分配阶段
寻址阶段
传数阶段
结束阶段
3.5
总线通信控制 是指通信双方如何获知传输开始和传输结束，以及通信双方如何协调如何配合。

## Slide 18
由 统一时标 控制数据传送
充分 挖掘 系统 总线每个瞬间 的 潜力
同步通信
异步通信
半同步通信
分离式通信
3. 总线通信的四种方式
采用 应答方式 ，没有公共时钟标准
同步、异步结合
3.5

## Slide 19
异步通信可用于串行或者并行传送。
异步串行传送时没有同步时钟，为了传送一个字符（一串二进制代码），需要增添一些附加位，构成数据帧，格式为：1个起始位（低电平）、5-8个数据位、1个奇偶校验位、1或1.5或2个停止位（高电平）；传送时先传送字符的最低位；两帧数据之间可以是任意个空闲位（高电平）；
为了提高传送速度，去掉上述附加位，把多个字符数据放在一起构成数据块，前面加上同步字符，连续传送，就是同步串行传送，速度更快。

## Slide 20: 异步串行通信的数据传送速率
波特率：单位时间内传送的二进制数据的位数，单位：bps(位/秒)；
比特率：异步串行通信单位时间内传送的二进制有效数据的位数，单位： bps(位/秒)

## Slide 21: 例题1：
总线的工作频率为33MHz，总线的宽度为32位，求总线的数据传输率（总线带宽）
解：由于工作频率为33MHZ，所以每秒能进行33M次传输，而每次传输能传送32位即4个字节，因此每秒传送的字节数及总线带宽为33*4=132MBps

## Slide 22: 例题2：
总线的时钟频率为100MHz，总线的传输周期为4个时钟周期，总线的宽度为32位，求总线的数据传输率（总线带宽）
解：据原题可知：1秒钟有100M个时钟周期，有25M个总线周期；每个总线周期可以传送4个字节的数据；因此一秒钟可以传送25M*4个字节的数据，因此总线带宽为：100MBps

## Slide 23: 例题3：
异步串行传输系统，每秒能传输120个数据帧，字符格式包含1个起始位、7个数据位、1个校验位、1个停止位，计算波特率和比特率
解：一帧数据包含10位，因此波特率为
120*10=1200bps
每帧数据包含10位，其中有效数据为7位，因此比特率是 1200*7/10=840bps

## Slide 24
单片存储芯片容量有限，经常无法满足实际需求；
存储容量的扩展，就是把若干存储芯片连在一起构成足够容量的存储器；
存储容量的扩展包括 位扩展 和 字扩展
五、存储器与 CPU 的连接
1. 存储器容量的扩展

## Slide 25
用 1K × 4位 存储芯片组成 1K × 8位 的存储器
？片
(1) 位扩展
（增加存储字长）
10根地址线
8根数据线
D
D
…
…
D
0
4
7
9
A
A
0
•••
2114
2114
CS
WE
4.2
2片
匹配更宽数据总线的需要

## Slide 26
位扩展原则：
  地址线、片选线、读写信号线连接在一起；
  数据线并排使用，每个芯片的数据线构成整体存储器的数据线一部分；
  总之，地址线宽度不变，数据线宽度n倍增，每次存取操作所有的芯片都同时被选中同一地址的单元，输出一样宽度的存储字，组成n倍宽的存储字。

## Slide 27
(2) 字扩展（增加存储字的数量）
用 1K × 8位 存储芯片组成 2K × 8位 的存储器
11根地址线
8根数据线
4.2
？片
2片
1K× 8位
1K× 8位
D7
D0
•••
•••
•••
•••
•••
WE
A1
A0
•••
A9
CS0
A10
1
CS1

## Slide 28
字扩展原则：
  所有芯片的数据线、读写信号线对应接在一起
  芯片已有地址线连接在一起，扩展后多出的地址线按照一定逻辑生成片选信号，实现在不同的地址空间段选择不同的存储器芯片
  某一次存取，依靠扩展出的地址线（高位地址，用于生成片选信号）选中一个芯片（每个时刻只能有一个芯片被访问），依据芯片原有地址线（低位地址）选中一个存储单元进行访问。
注：n 根地址线，从全0变到全1，覆盖2ⁿ个存储单元，初地址：n个0，末地址：n个1 即 2ⁿ-1

## Slide 29
合理选择存储芯片
  合理选择类型：ROM（如系统程序、标准子程序、常s数等）、RAM（用于用户程序）
  确定芯片数量，影响连线方便

## Slide 30
例4.1 CPU有16根地址线，8根数据线，用
作为仿存控制信号（低电平有效），用 作为读写控制信号（高电平读，低电平写）。现有下列存储芯片：1K*4位RAM， 4K*8位RAM， 8K*8位RAM， 2K*8位ROM， 4K*8位ROM, 8K*8位ROM及74138译码器和各种门电路。画出CPU与存储器的连接图，要求如下：
（1）主存地址空间分配6000H~67FFH为系统程序区，6800H~6BFFH为用户程序区
（2）合理选用上述存储芯片，说明各选几片
（3）画出片选逻辑图

## Slide 31
138译码器管脚图与功能表
后面图中控制端 标为
输入端分别标为C B A

## Slide 32
例4.1 解:
(1) 写出对应的二进制地址码
(2) 确定芯片的数量及类型
0 1 1 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
A15A14A13 A11 A10 … A7 … A4 A3 … A0
…
0 1 1 0
0 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
0 1 1 0
1 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
…
0 1 1 0
1 0 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
2K×8位
1K×8位
RAM
2片1K×4位
ROM
1片 2K×8位
4.2
n 根地址线，从全0变到全1，覆盖2ⁿ个存储单元
A9

## Slide 33
(3) 分配地址线
A10~ A0 接 2K × 8位 ROM 的地址线
A9 ~ A0 接 1K × 4位 RAM 的地址线
(4) 确定片选信号
C
B
A
0 1 1 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
A15 A13 A11 A10 .. A7 … A4 A3 … A0
…
0 1 1 0
0 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
0 1 1 0
1 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
…
0 1 1 0
1 0 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
2K × 8位
1片 ROM
1K × 4位
2片RAM
4.2
A9

## Slide 34
2K ×8位
ROM
1K ×4位
RAM
1K ×4位
RAM
…
…
…
&
PD/Progr
Y5
Y4
G1
C
B
A
G2B
G2A
…
…
MREQ
A14
A15
A13
A12
A11
A10
A9
A0
…
D7
D4
D3
D0
WR
…
…
…
…
例 4.1 CPU 与存储器的连接图
4.2
…
…
…

## Slide 35
有时，不给出内存工作区地址边界代码，而是给出起始或终止地址以及该区容量（空间大小），这时首先要写出地址边界代码：
1) 终止地址=起始地址+（空间大小-1）
2) 起始地址=终止地址 -（空间大小-1）
注：起始地址<终止地址

## Slide 36
例4.2 假设同前，要求最小8K地址为系统程序区，相邻16K地址为用户程序区,最大4K地址空间为系统程序工作区。
解：(1)根据存储空间分配及属性选择芯片
8K系统程序区： 8K*8位ROM 1片
16K用户程序区： 8K*8位RAM 2片
4K 系统程序工作区：4K*8位RAM 1片
若有16K*8位 RAM，能否只用一片？

## Slide 37
根据地址空间分配写出地址范围代码:
方法：起始(终止)地址 +/-（地址空间大小-1）
最小8K空间始地址为0，末地址：
0+8K-1=0+(2^13-1)=0+1FFF：
8K ROM地址: 0000~1FFF 8K
相邻16K空间：
16K RAM地址: 2000~3FFF 8K
4000~5FFF 8K
最大4K地址空间起始地址：
FFFF-(4K-1)=FFFF-(2^12-1)=FFFF-0FFF
4K RAM地址: F000~FFFF 4K

## Slide 38
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
A15 A13 A12 A11 A10 … A7 … A4 A3 … A0
…
0 0 0 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
0 0 1 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
…
0 0 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
8K × 8位
1片 ROM
8K × 8位
1片RAM
0 1 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
…
0 1 0 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
…
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
8K × 8位
1片 RAM
4K × 8位
1片RAM

## Slide 39
(2)分配CPU地址线
容量为8K的存储器芯片的地址线与CPU低13位地址线相连；容量为4K的存储器芯片的地址线与CPU低12位地址线相连；
(3)形成片选信号
CPU的高位地址线 作为译码器输入，译码器输出用来选择相应的存储芯片。

## Slide 41
总结：
前面的例题，对于存储器系统存在多个容量不一致的存储芯片的情况，在构造片选信号时，都是按照大容量芯片的地址来安排译码器电路，小容量芯片的片选信号由译码器输出和该芯片的空余高位地址线构造；
另一种可能选择，是把大容量芯片用多片小容量芯片取代，按照小容量芯片的地址线安排译码器电路；
片选信号构造方式可以非常灵活，做题时需要注意给定条件。

## Slide 42
4.2
2 . 汉明码的组成
1）汉明码的组成需增添 ？位检测位
2）检测位的位置 ？
3）检测位的取值 ？
2k ≥ n + k + 1
每个检测位和相关信息位构成特定检测小组，检测位取值要保证所在小组中1的个数为奇数或偶数。
原始代码+检测位 构成编码，组成汉明码涉及以下三方面：
设n+K位代码从左开始编为1,2,3，…n+k位，其中k位检测位记分别安插在第1,2,4,8,…2^k-1 位，记作 ，i=1,2,4,8…
n 位原始代码， k 位检测位
Notes: 数据在存储过程中可能出错，为了及时发现并纠正错误，通常将原始数据配成一种编码。数字逻辑中，有格雷码、奇偶校验码。

## Slide 43
各检测位 Ci 所承担的检测小组为
gi 小组独占第 2i－1 位：各检测小组独占对应的检测位
gi 和 gj 小组共同占第 2i－1 + 2j－1 位：两个检测小组共有
gi、gj 和 gl 小组共同占第 2i－1 + 2j－1 + 2l－1 位：3个小组共有
C1 检测的 g1 小组包含第 1，3，5，7，9，11，
…
C2 检测的 g2 小组包含第 2，3，6，7，10，11，
…
C4 检测的 g3 小组包含第 4，5，6，7，12，13，
…
C8 检测的 g4 小组包含第 8，9，10，11，12，13，14，15，24，
…
4.2

## Slide 44
例4.4
求 0101 按 “偶校验” 配置的汉明码
解：
∵ n = 4
根据 2k ≥ n + k + 1
得 k = 3
汉明码排序如下:
二进制序号
名称
1 2 3 4 5 6 7
C1 C2 C4
0
∴ 0101 的汉明码为 0100101
0
1 0 1
4.2
1
0
g1 1, 3, 5, 7…
g2 2, 3, 6, 7…
g3 4, 5, 6, 7…

## Slide 45
总结：编码步骤
确定检测位位数；确定检测位位置；确定检测位取值。
检测位的设置或取值原则：
检测位和它负责的检测小组中1的个数是奇数（配奇原则）或者偶数（配偶原则）；
对于同一原始代码，奇配置和偶配置时检测位取值反相。

## Slide 46
3. 汉明码的纠错过程
纠错时形成新的检测位 Pi ，其状态可指示出错位置
如编码时增添 3 位（k = 3），
纠错时新检测位也是3位
以 k = 3 为例，Pi 的取值为
P1 = 1 3 5 7
P2 = 2 3 6 7
P4 = 4 5 6 7
对于按 “偶校验” 配置的汉明码
不出错时 P1= 0，P2 = 0，P4 = 0
C1
C2
C4
4.2
在进行连续异或运算的多个变量中，若有奇数个变量的值为1，则运算结果为1；若有偶数个变量的值为1，则结果为0
Notes: 增添：指传输钱；形成：指传输后。Pi 取值指出哪组出错，Pi组合体现出哪位出错。

## Slide 47
P1= 1 3 5 7 = 0
无错
P2= 2 3 6 7 = 1
有错
P4= 4 5 6 7 = 1
有错
P4P2P1 = 110 构成的二进制值是出错位置
第 6 位出错，可纠正为 0100101，
故要求传送的信息为 0101。
纠错过程如下
例4.5
解：
已知接收到的汉明码为 0100111
（按配偶原则配置）试问要求传送的信息是什么?
4.2
两错选共有位

## Slide 48
练习2
P4 = 4 5 6 7 = 1
P2 = 2 3 6 7 = 0
P1 = 1 3 5 7 = 0
∴ P4 P2 P1 = 100
第 4 位错，可不纠
写出按偶校验配置的汉明码
0101101 的纠错过程
4.2
从出错小组中选特有位

## Slide 49
七、提高访存速度的措施
采用高速元器件
调整主存结构
1. 单体多字系统
W位
W位
W位
W位
W位
地址寄存器
主存控制器
. . .
. . .
单字长寄存器
数据寄存器
存储体
采用层次结构 Cache –主存
在一个存取周期内、从同一地址取出地址连续的多个字的（图中4*W位）指令或数据
4.2
主存带宽提高多倍，指令和数据必须连续存放
Notes: TTL存储器速度大于CMOS存储器速度；
在一个存取周期，读出多个地址连续的存储字的指令或数据，从而增加主存带宽。

## Slide 50
2. 多体并行系统
4.2
采用多体模块组成存储器；每个模块有相同的容量和存取速度；各模块都有独立的地址寄存器、数据寄存器、地址译码驱动电路和读写电路；各模块能并行或者交叉工作。
并行工作即同时访问多个存储器模块，同时启动，同时读出，同时读出的多个字在总线上分时传送。

## Slide 51
4.2
3.高性能存储芯片
(1) SDRAM (同步 DRAM)
SDRAM与常用异步RAM相比不影响CPU的执行速度：SDRAM与处理器的数据交换同步于系统的时钟信号，在系统时钟的控制下进行读出和写入，CPU给出的地址和控制信号会被SDRAM锁存，直到指定的时钟周期后再响应，此时CPU可执行其他任务，无须等待。
增强基本RAM的功能

## Slide 52: 使用Cache的依据：程序访问的局部性原理
CPU从主存取指令或者数据，在一定时间内，只对主存局部区域进行访问
原因：指令和数据在主存内是连续存放的，并且有些指令和数据会被多次调用
同一程序的指令、数据在主存的地址分布不是随机的，而是相对簇聚，使得CPU执行程序时，访存具有相对的局部性。
只要将CPU“近期要用”的程序和数据提前从主存送到Cache，就可以让CPU在“一段时间内”只访问Cache，解决CPU和主存速度不匹配问题。

## Slide 53
2. Cache 的工作原理
(1) 主存和缓存的编址
主存和缓存按块存储 块的大小相同
B 为块长
~
~
~
~
…
…
主存块号
主存储器
0
1
2m－1
字块 0
字块 1
字块 M－1
主存块号
块内地址
m位
b位
n位
M块
B个字
缓存块号
块内地址
c位
b位
C块
B个字
~
~
~
~
…
…
字块 0
字块 1
字块 C－1
0
1
2c－1
标记
Cache
缓存块号
4.3

## Slide 54
由主存地址映射到Cache地址称为地址映射，有直接映射、全相联映射、组相联映射等常见映射方式；
1. 直接映射：
每个主存块只能与固定的一个缓存块对应；每个缓存块可以和多个主存块对应（也就是主存块数对缓存块数的倍数 ）
映射关系：
若主存块数为64，缓存块数是8，则第1号缓存块对应1, 9, 17, 25, 33, 41, 49, 57号主存块:1+8*n
二、Cache – 主存的地址映射
与一个缓存块对应的所有主存块可以用m-c位二进制代码索引，称为主存字块标记
i, j是cache、主存块号
Notes: 按照映射关系式，主存块1、9、17，25，33，… 都是映射到缓存块1

## Slide 55
主存字地址的构成：
  主存块地址(m位)+块内地址（b位）
主存m位块地址又被分成两部分：
  主存字块标记（m-c位）+Cache块地址（c位）
CPU访存过程：Cache接到CPU送来的主存地址，根据中间的c位找到对应的Cache块，再检查该Cache字块的标记是否和主存编号（最高m-c位）一致，若一致，则表示主存、Cache块已经建立对应关系，根据低b位地址从Cache取走访问字。
如前所述:每个Cache块对应64/8=8个主存块; m-c=3，字块标记是3位二进制, 正好可以用3位二进制来索引
Notes: 这种方式实现简单，只需利用主存地址的某些位直接判断，即可得到地址映射并确定所需子块是否已经在缓存中
中位地址用于查找主存块对应的Cache块，高位地址用于校验该Cache块是否装入了当前主存块

## Slide 56: 2. 全相联映射
最灵活、Cache空间利用最充分的映射方式；
主存中某一字块可以映射到Cache中任一字块位置，是多对多的关系。
因为一个Cache块可能存放任一个主存块，有M种可能，所以主存字块地址（m位）全部用作Cache块里的主存字块标记（可以对所有主存字块进行编号），CPU访存时，需要排查所有Cache块，查找某一Cache块是否当前对应将访问的主存块，这通过比较主存字块标记实现。

## Slide 57
把所有Cache块分为Q组，设每组有R块，
因为 ，所以q=c-r（即分组地址二进制编码位数）
所有主存块和Q组之间是直接映射：某一主存块只能映射到固定的某一组 i=j mod Q；
主存块和Cache分组内的所有块之间是全相联映射：对应某一分组的主存块可以映射到该组内任一个Cache块；
地址映射：主存字块地址(共m位)分成两部分：低q位是Cache组地址；高m-q为主存字块标记
n路组相联：Cache组内含有n个字块
3. 组相联映射 直接映射和全相联映射的结合

## Slide 58
小结
某一 主存块 只能固定 映射到 某一 缓存块
直接
全相联
组相联
某一 主存块 能 映射到 任一 缓存块
某一 主存块 只能 映射到 某一 缓存 组 中的 任一块
不灵活
成本高
4.3

## Slide 59
例题：设主存容量为512KB，Cache容量为4KB，每个字块为16个字，每个字32位。
(1)Cache地址有多少位，可容纳多少字块？
(2)主存地址有多少位，可容纳多少字块？
(3)设起始字块是第1字块，在直接映射方式下，主存第几块映射到Cache第5块？
(4)画出直接映射方式主存地址字段中各段的位数。
解：(1)4KB=2^12 Byte, 其地址包含12位二进制代码；每个字块有16*4 =2^6 Byte ，Cache中字块数：2^12/ 2^6=2^6=64

## Slide 60
(2)512KB=2^19 Byte, 其地址包含19位二进制代码；每个字块有2^6 Byte ，则主存中字块数：2^19/ 2^6=2^13=8K
(3)直接映射时，因为2^13个主存块映射到2^6个Cache块，因此映射到同一Cache块的主存块的数量为： 2^13/ 2^6=2^7，映射到Cache中第5块的主存块编号为：5,64+5,64*2+5，…(2^7-1)*64+5
(4)直接映射方式主存地址字段分配
字块标记长度是主存与Cache地址长度之差
主存 字块标记 7位
缓存 字块地址 6位
字块内地址 6位

## Slide 61
例题：假设主存容量为512K*16位，Cache容量为4096*16位，块长为4个16位的字，访存地址为字地址。
(1) 直接映射方式，设计主存地址格式；
(2) 全相联映射方式，设计主存地址格式；
(3) 二路组相联映射，设计主存地址格式；
(4) 若主存容量为512K*32位，块长不变，在四路组相联方式设计主存地址格式。

## Slide 62
(1) 主存容量为512K=2^19 字，主存字地址为19位；Cache容量为4K=2^12字，Cache字地址为12位；每个字块有4个字，块内地址占2位，b=2；主存有2^19/2^2=2^17个字块，m=17；Cache有2^12/2^2=2^10个字块，c=10；直接映射方式，主存字块标记长度为17-10=19-12=7位。地址格式：7/10/2
(2) 全相联映射方式，主存字地址中低两位是块内地址，高17为是主存字块标记；地址格式：17/2

## Slide 63
(3) 二路组相联映射方式，Cache的2^10个字块分组，每组含有两个字块，因此分组数数为：2^10/2=2^9，组地址所占二进制位数：q=9，也可以这样算： r=1，c=10, q=c-r=9；主存字块标记长度：m-q=17-9=8位，或者19-2-9=8位；地址格式：8/9/2
(4) 主存容量改为：512k*32位=2^20*16位，主存字地址为20位；字块长仍为4*16位，块内地址占两位；四路组相联映射，Cache分组数为2^10/4=2^8，组地址占8位，因此主存字块标记为20-2-8=10位。10/8/2

## Slide 64
例题：设某机主存容量为16MB，Cache容量为8KB。每字块有8个字，每字32位，设计一个四路组相联映射的Cache组织。
画出主存地址字段中各段的位数；
设Cache初态为空，CPU依次从主存第0,1,2,.., 99号读出100个字，并重复读此次序读10次，问命中率为多少？
若Cache速度为主存速度5倍，问有Cache比无Cache相比，速度提高多少倍？
Cache系统效率为多少？

## Slide 65
解：(1)主存容量为16MB=2^24 字节，主存字节地址为24位；Cache容量为8KB=2^13字节，Cache字节地址为13位；每个字块有8*4=32=2^5个字节，块内地址占5位，b=5；主存有2^24/2^5=2^19个字块，m=19；Cache有2^13/2^5=2^8个字块，c=8；采用四路组相联映射，Cache每组有4个块，则Cache被分成了2^8/2^2=2^6个组，组地址位数q=6；主存字块标记位数m-q=19-6=13;
地址格式：13/6/5

## Slide 66
(2) CPU循环访问主存中地址连续的100个字，由于每个字块有8个字，这100个字连续分布在100/8=13个主存字块中，Cache包含2^6个组，能够连续装入上述13个内存块；
开始时Cache为空，CPU读0号存储字时，需要访问主存，并将该字所在主存块调入Cache第0组，后面读1-7号存储字时Cache映射命中；以此类推，每8次读存储字只需在第一次访问主存，CPU首次读完连续100个字时只要13次访存，此后100个字所在主存块都位于Cache内，后面9次循环不需要访问主存，因此命中率为：

## Slide 67
(3) Cache的速度为主存的5倍，设Cache存取周期为t，则主存存取周期为5t，若没有Cache全部访问时间是5t*1000，有Cache的访问时间为t(1000-13)+5t*13，则有Cache比没有Cache速度提高倍数为：

## Slide 68
(4) 系统效率用Cache 访问时间和系统平均访问时间之比表示：

## Slide 69: 5.4 程序查询方式
一、程序查询流程
检查状态标记1
设备1
准备就绪？
检查状态标记N
设备N
准备就绪？
…
处理设备1
是
否
否
处理设备N
是
1. 查询流程
检查状态标记
交换数据
准备就绪?
是
否
单个设备
若有多个设备，按照优先级逐个查询
测
试
指
令
转
移
指
令
传
送
指
令

## Slide 70
2. 程序流程
设置主存缓冲区首址
设置计数值
启动外设
传送一个数据
修改主存地址
修改计数值
结束I/O传送
准备好？
传送完？
未完
是
完
否
5.4
保存
寄存器内容
在外设和内存之间传递一批数据

## Slide 71: 5.5 程序中断方式
一、中断的概念
中断：计算机执行程序过程中，若出现 异常情况 或者 特殊请求，则计算机转向对异常情况或者特殊请求的处理，处理结束后再返回到现行程序的间断处，继续执行原程序。
中断是现代计算机普遍采用的机制，不仅用于I/O设备与主机的信息传送控制
作用：中断提高了计算机的效率和效能。
实现中断功能所需的软硬件技术统称为中断技术。
Notes: I/O设备与主机信息传送的控制方式：程序查询方式、程序中断方式、DMA方式、I/O通道方式、I/O处理机方式。

## Slide 72
四、I/O 中断处理过程
1. CPU 响应中断的条件和时间
(1) 条件
(2) 时间
CPU中的允许中断触发器 EINT = 1
用 开中断 指令将 EINT 置 “1”
用 关中断 指令将EINT置“0” 或硬件自动复位
当 D = 1（何时设备就绪随机）且 MASK = 0 时
在每条指令执行阶段的结束时刻
CPU 发 中断查询信号（将 INTR 置“1”）
5.5

## Slide 73
一次中断处理的完整过程包括如下阶段：中断请求、中断判优、中断响应、中断服务、中断返回；
中断服务程序最后一条指令是一条中断返回指令，用于从中断服务程序返回原程序断点；

## Slide 74
五、中断服务程序流程
1. 中断服务程序的流程
(1) 保护现场
(2) 中断服务
(3) 恢复现场
(4) 中断返回
对不同的 I/O 设备具有不同内容的设备服务
ISR的最后一条指令通常是一条中断返回指令，返回到原程序断点处，继续执行原程序。
由中断隐指令完成
由进栈指令完成或者写存储器
出栈或者取数指令
程序断点地址的保护
寄存器（通用/状态）内容的保护
5.5
Notes: C语言编程，局部变量可以入栈保护。

## Slide 75: 2. 单重中断和多重中断
计算机处理中断过程中，有可能出现新的中断请求，若CPU暂停执行现行中断服务程序，转去处理新的中断请求，称为多重中断或中断嵌套；若对新中断不予理睬，则为单重中断；
嵌套前提：只有优先级更高的新中断才能中断当前中断服务程序，且只有在EINT=1时才可以。
CPU响应中断后，硬件自动关中断：EINT=0，若以后不用开中断指令把EINT置1，则CPU不能响应其他中断源的请求。
单重中断和多重中断在中断服务程序流程方面存在区别：开中断的时刻不同。

## Slide 76
3. 单重中断和多重中断的服务程序流程
中断否？
保护现场
设备服务
恢复现场
开中断
中断返回
取指令
执行指令
中断服务程序
中断响应
程序断点进栈
关中断
向量地址 PC
中断周期
是
中断返回
保护现场
设备服务
恢复现场
开中断
开中断
开中断
中断隐指令
中断隐指令
否
取指令
执行指令
中断否？
否
中断响应
程序断点进栈
关中断
向量地址 PC
中断周期
是
中断服务程序
单重
多重
5.5

## Slide 77
DMA接口和主存之间存在直接数据通路，主存和设备交换信息不需要CPU暂停执行原程序为设备服务，省去了保护和恢复现场，工作速度比中断方式高；
DMA上述特点使得它适合高速I/O设备或辅存与主存之间频繁、批量交换信息；避免高速设备因为等待中断响应丢失数据，也避免频繁打断CPU执行主程序而降低效率；
由于DMA接口和CPU共享主存，会出现两者竞争使用主存的冲突，因此需要分时使用主存，可以采取以下三种分时访问策略：
Notes: 中断方式，设备不能直接访问主存，因此没有和CPU竞争主存。

## Slide 78
三、DMA 的工作过程
1. DMA 数据传送过程
包含预处理、数据传送、后处理 3个阶段
(1) 预处理
CPU用几条输入输出指令为DMA接口预置信息，即初始化，之后CPU继续原来工作。
通知 DMA 控制逻辑传送方向（入/出 写主存/读主存）
设备地址 DMA 的 DAR，启动设备
主存地址 DMA 的 AR
传送字数 DMA 的 WC
5.6

## Slide 79
预处理之后：当I/O设备准备好发送的数据（对应输入情况），或者上次接收的数据已经处理完毕（对应输出情况），便通过DMA接口向CPU提出占用总线的申请；
若有多个DMA同时申请，则由硬件排队逻辑决定优先级。
若I/O设备拿到主存总线使用权，则数据传送过程由该DMA接口进行管理。

## Slide 80
预处理：
主存起始地址
设备地址
传送数据个数
启动设备
DMA
DMA
DMA
数据传送：
CPU继续执行主程序
同时DMA完成数据块传送
后处理：
CPU执行中断服务程序
做 DMA 结束处理
CPU继续执行主程序
CPU
(2) DMA 传送过程示意（周期挪用方式、传递数据块）
允许传送？
主存地址送总线
数据送I/O设备（或主存 ）
修改 主存地址
修改 字计数器
数据块
传送结束？
向CPU申请 程序中断
DMA请求
否
否
是
是
数据传送阶段
5.6

## Slide 81
(3) 后处理
1. 校验送入主存的数是否正确；
2. 是否继续用 DMA 传送其他数据块；
3. 测试传送过程是否正确，错则转诊断程序。
DMA数据传送完成后，CPU停止原程序执行，转去做DMA结束工作，即后处理，这由DMA中断服务程序完成，内容包括：
5.6

## Slide 82
3. DMA 方式与程序中断方式的比较
(1) 数据传送方式
(2) 响应时间
(3) 处理异常情况
(4) 中断请求作用
(5) 优先级
中断方式
DMA 方式
靠程序 靠硬件
指令执行结束 存取周期结束
能 不能
低 高
传送数据 后处理
5.6
(6)保护现场 需要 不需要

## Slide 83
练习
设机器数字长为 24 位，欲表示±3万的十进制数，试问在保证数的最大精度的前提下，除阶符、数符各 取1 位外，阶码、尾数各取几位？
满足 最大精度 可取 m = 4，则n = 18
解：
…
m = 4，5，6，
15 位二进制数可反映 ±3 万之间的十进制数
∴
215 = 32768
214 = 16384
∵
6.2
215 × 0.××× ×××
? 位
…
Notes: 尾数不大于1，因此比例因子部分要约等于3万。

## Slide 84
例如：
最大正数
= 215×( 1–2–10 )
2+1111 × 0.1111111111
10 个 1
最小正数
最大负数
最小负数
= 2–15×2–1
= –215×( 1–2– 10 )
= 2–16
= –2–15×2–1
= –2–16
2-1111 × 0.1000000000
9 个 0
2-1111 ×(– 0.1000000000)
9 个 0
2+1111 ×(– 0.1111111111)
10 个 1
设 m = 4，n = 10，r = 2
尾数规格化后的浮点数表示范围
6.2
Notes: 进行到此页

## Slide 85
三、举例
例 6.13 将 + 写成二进制定点数、浮点数及在定点机和浮点机中的机器数形式。定点数、浮点数尾数均取 10 位数值，数符取 1 位；阶码取 5 位，含1位阶符。
19
128
解：
设 x = +
19
128
二进制形式
定点表示
浮点规格化形式
[x]原 = 1, 0010; 0. 1001100000
[x]补 = 1, 1110; 0. 1001100000
[x]反 = 1, 1101; 0. 1001100000
定点机中
浮点机中
000
x = 0.0010011
x = 0.0010011
x = 0.1001100000×2-10
[x]原 = [x]补 = [x]反 = 0.0010011000
6.2
浮点数书写形式

## Slide 86
x = – 111010
0000
例 6.14
将 –58 表示成二进制定点数和浮点数，
并写出它在定点机和浮点机中的三种机器数及阶码
为移码、尾数为补码的形式（其他要求同上例）。
解：
设 x = –58
二进制形式
定点表示
浮点规格化形式
[x]原 = 1, 0000111010
[x]补 = 1, 1111000110
[x]反 = 1, 1111000101
[x]原 = 0, 0110; 1. 1110100000
[x]补 = 0, 0110; 1. 0001100000
[x]反 = 0, 0110; 1. 0001011111
定点机中
浮点机中
[x]阶移、尾补 = 1, 0110; 1. 0001100000
x = – 111010
x = – (0.1110100000) × 2110
6.2

## Slide 87
(1) 当浮点数 尾数为 0 时，不论其阶码为何值
按机器零处理
机器零
(2)当浮点数 阶码等于或小于它所表示的最小
数 时，不论尾数为何值，按机器零处理
如 m = 4 n = 10
当阶码用移码，尾数用补码表示时，机器零为
0, 0 0 0 0；0. 0 0 0
…
1, 0 0 0 0 ； ×.×× ×
…
×, × × × ×； 0. 0 0 0
…
有利于机器中“ 判 0 ” 电路的实现
当阶码和尾数都用补码表示时，机器零为
6.2
（阶码 = 16）

## Slide 88: Review:定点数和浮点数
定点数：小数点位置固定
  纯整数
  纯小数
浮点数：小数点位置可以浮动
  阶码和尾数决定了浮点数的范围及精度
  规格化浮点数的概念

## Slide 89: 6.3 定 点 运 算
一、移位运算
1. 移位的意义
15 m = 1500 cm
小数点右移 2 位
机器用语
15 相对于小数点 左移 2 位
（ 小数点不动，前面补两个0 ）
.
.
左移 绝对值扩大
右移 绝对值缩小
Notes: 定点运算包括移位、加、减、乘、除几种。

## Slide 90
2. 算术移位规则
1
右移 添 1
左移 添 0
0
反 码
补 码
原 码
负数
0
原码、补码、反码
正数
符号位不变
6.3
添补代码
码 制
真值

## Slide 91
例6.17
设机器数字长为 8 位（含１位符号位），写出
A = –26时，三种机器数左、右移一位和两位后的表示形式及对应的真值，并分析结果的正确性。
解：
A = – 26
– 6
1,0000110
– 13
1,0001101
– 104
1,1101000
– 52
1,0110100
– 26
1,0011010
移位前
对应的真值
机 器 数
移位操作
原码
= – 11010
6.3
左移一位
左移两位
右移一位
右移两位

## Slide 92
– 6
1,1111001
– 13
1,1110010
– 104
1,0010111
– 52
1,1001011
– 26
1,1100101
移位前
对应的真值
机 器 数
移位操作
– 7
1,1111001
– 13
1,1110011
– 104
1,0011000
– 52
1,1001100
– 26
1,1100110
移位前
对应的真值
机 器 数
移位操作
补码
反码
6.3
左移一位
左移两位
右移一位
右移两位
左移一位
左移两位
右移一位
右移两位

## Slide 93
4. 算术移位和逻辑移位的区别
算术移位
有符号数的移位
逻辑移位
无符号数的移位
逻辑左移
逻辑右移
低位添 0，高位移丢
高位添 0，低位移丢
例如 01010011
逻辑左移
10100110
逻辑右移
01011001
算术左移
算术右移
00100110
11011001（补码）
为防止高位 1 移丢，可采用带进位的算术移位，符号位移至进位
0
1 0 1 0 0 1 1 0
Cy
0 1 0 1 0 0 1 1
0
0
10110010
6.3
Notes: 前面讲算术移位，这里讲逻辑移位。

## Slide 94
1. 补码加减运算公式
(1) 加法
(2) 减法
整数
[A]补 + [B]补
= [A+B]补（mod 2n+1）
小数
[A]补 + [B]补
= [A+B]补（mod 2）
A–B
= A+(–B )
整数
[A – B]补
= [A+(–B )]补
= [A]补 + [ – B]补
(mod 2n+1)
小数
[A – B]补
= [A+(–B )]补
(mod 2)
= [A]补 + [ – B]补
6.3
连同符号位一起相加，符号位产生的进位自然丢掉。
Notes: 模的定义方式，意味着符号位产生的进位丢掉；运算结果的数值部分不能超过n位的表示范围。

## Slide 95
2. 举例
解：
[A]补
[B]补
[A]补 + [B]补
+
= 0 . 1 0 1 1
= 1 . 1 0 1 1
= 1 0 . 0 1 1 0
= [A + B]补
验证
例 6.18
设 A = 0.1011，B = – 0.0101
求 [A + B]补
0.1011
– 0.0101
0.0110
∴ A + B = 0 . 0 1 1 0
[A]补
[B]补
[A]补 + [B]补
+
= 1 , 0 1 1 1
= 1 , 1 0 1 1
= 1 1 , 0 0 1 0
= [A + B]补
验证
– 1001
– 1110
– 0101
+
例 6.19
设 A = –9，B = –5
求 [A+B]补
解：
∴ A + B = – 1110
6.3

## Slide 96
例 6.20
设机器数字长为 8 位（含 1 位符号位）
且 A = 15， B = 24，用补码求 A – B
解：
A = 15
= 0001111
B = 24
= 0011000
[A]补 + [– B]补
+
[A]补
= 0, 0001111
[– B]补
= 1, 1101000
= 1, 1110111
= [A – B]补
[B]补 = 0, 0011000
练习 1
设 x = y = ，用补码求 x+y
9
16
11
16
x + y = – 0.1100 =
12
16
–
练习 2 设机器数字长为 8 位（含 1 位符号位）
且 A = – 97，B = +41，用补码求 A – B
A – B = + 1110110 = + 118
∴ A – B = – 1001 = –9
错
错
6.3

## Slide 97
运算结果超过机器字长所能表示的范围，产生“溢出”；
加法操作，操作数同号，可产生溢出；
减法操作，操作数异号，可产生溢出。
在补码定点加减运算过程中，必须对结果是否溢出做出判断。

## Slide 98
6. 溢出判断
(1) 一位符号位判溢出
实际做加法的 两个数（减法时即为被减数和“求补”以后的减数如[ – B]补）补码符号位相同时（实际对应同号加法或异号减法），若其结果的符号与原操作数的符号不同，即为溢出。
硬件实现常采用的判别方法：
最高有效位的进位 符号位的进位 = 1
如
1 0 = 1
0 1 = 1
有 溢出
0 0 = 0
1 1 = 0
无 溢出
6.3
溢出

## Slide 99
(2) 两位符号位判溢出
[x]补'
=
x 1 ＞x ≥ 0
4 + x 0 ＞x ≥ –1（mod 4）
[x]补' + [y]补' = [ x + y ]补' （mod 4）
[x –y]补' = [x]补' + [– y]补' （mod 4）
结果的双符号位 相同 未溢出
结果的双符号位 不同 溢出
最高符号位 代表其 真正的符号
00. ×××××
11. ×××××
10. ×××××
01. ×××××
00, ×××××
11, ×××××
10, ×××××
01, ×××××
6.3
Notes: 整数也可以采用两位符号位判断溢出。

## Slide 100
采用双符号方案时，任何正确的数，两个符号位的值总是相同的；
在寄存器或者主存中的操作数只需要保存一位符号位；
相加时一位符号值要同时送到加法器两位符号输入端。

## Slide 101: 用两位符号位判断
X=0.1011 y=0.0011
[x]补=00.1011
[y]补=00.0011
00.1011
+ 00.0011
00.1110
X=0.1011 y=0.1111
[x]补=00.1011
[y]补=00.1111
00.1011
+ 00.1111
01.1010
结果无溢出
结果有溢出

## Slide 102
例：设机器数字长为8位（含1位符号位），用补码运算规则计算：
（1）A=-87，B=53，求A-B。
（2）A=115，B=-24，求A+B。

## Slide 103
解：求A-B
A= -87= -101 0111B,
B=53=110 101B
[A]补=11,010 1001,
[B]补=00,011 0101,
[-B]补=11,100 1011
[A-B]补= 11,0101001
+ 11,1001011
= 110,1110100 ---溢出

## Slide 104
解：A=115= 1110011B,
B= -24= -0011000B
[A]补=00,1110011,
[B]补=11,1101000
[A+B]补= 00,1110011
+ 11,1101000
= 100,1011011---无溢出
A+B= +1011011 = +91

## Slide 105
4. 原码乘法
(1) 原码一位乘运算规则
以小数为例
设[x]原 = x0. x1x2 xn
…
[y]原 = y0. y1y2 yn
…
= (x0 y0). x*y*
[x • y]原 = (x0 y0).(0. x1x2 xn)(0.y1y2 yn)
…
…
式中 x*= 0. x1x2 xn 为 x 的绝对值
…
y*= 0. y1y2 yn 为 y 的绝对值
…
乘积的符号位单独处理 x0 y0
数值部分为绝对值相乘 x* • y*
6.3

## Slide 106
(2) 原码一位乘递推公式
x*• y* = x*(0.y1y2 yn)
…
= x*(y12-1+y22-2+ + yn2-n)
…
= 2-1(y1x*+2-1(y2x*+ 2-1(ynx* + 0) ))
…
…
z1
zn
z0 = 0
z1 = 2-1(ynx*+z0)
z2 = 2-1(yn-1x*+z1)
zn = 2-1(y1x*+zn-1)
…
…
z0
6.3

## Slide 107
例6.21
已知 x = – 0.1110 y = 0.1101 求[x • y]原
解：
6.3
数值部分的运算
0 . 0 0 0 0
0 . 1 1 1 0
0 . 1 1 1 0
0 . 0 0 0 0
0 . 1 1 1 0
0 . 1 1 1 0
部分积 初态 z0 = 0
部 分 积 乘 数 说 明
0 . 0 1 1 1
0
1 . 0 0 0 1
1 0
1 . 0 1 1 0
1 1 0
0 . 1 0 1 1
0 1 1 0
1，得 z4
逻辑右移
1 1 0 1
=
0 . 0 1 1 1
1，得 z1
0 1 1 0
=
0 . 0 0 1 1
1，得 z2
1 0 1 1
=
0 . 1 0 0 0
1，得 z3
1 1 0 1
=
逻辑右移
逻辑右移
逻辑右移
+
+
+
+
+ x*
+ 0
+ x*
+ x*

## Slide 108
② 数值部分按绝对值相乘
① 乘积的符号位 x0 y0 = 1 0 = 1
x*• y* = 0. 1 0 1 1 0 1 1 0
则 [x • y]原 = 1. 1 0 1 1 0 1 1 0
特点
绝对值运算
逻辑移位
例6.21 结果
用移位的次数判断乘法是否结束
6.3

## Slide 109
浮点加减运算步骤：
x = Sx · 2jx
y = Sy · 2jy
1. 对阶
(1) 求阶差
(2) 对阶原则
Δj = jx – jy =
jx= jy 已对齐
jx＞ jy
jx＜ jy
x 向 y 看齐
y 向 x 看齐
x 向 y 看齐
y 向 x 看齐
小阶向大阶看齐，保证尾数是纯小数；小阶浮点数的尾数右移次数等于阶差。
Sx 1,
Sy 1,
Sx 1,
Sy 1,
= 0
＞ 0
＜ 0
jx–1
jy+1
jx+1
jy–1

## Slide 110
例如
x = 0.1101 × 201 y = (–0.1010) × 211
求 x + y
解：
[x]补 = 00, 01; 00.1101 [y]补 = 00, 11; 11.0110
1. 对阶
[Δj]补 = [jx]补 – [jy]补
= 00, 01
11, 01
11, 10
阶差为负（ – 2）
[Sx]补'
= 00.0011
[Sy]补
= 11.0110
11.1001
∴ Sx 2 jx+ 2
∴ [x+y]补 = 00, 11; 11. 1001
② 对阶
[x]补' = 00, 11; 00.0011
+
+
对阶后的[Sx]补'
6.4
① 求阶差
2. 尾数求和

## Slide 111
3. 规格化
(1) 规格化数的定义
(2) 规格化数的判断
r = 2 ≤ |S| ＜1
1
2
S＞0
真值
原码
补码
反码
规格化形式
S＜ 0
规格化形式
真值
原码
补码
反码
0.1×× ×
…
0.1×× ×
…
0.1×× ×
…
0.1×× ×
…
原码 不论正数、负数，第一数位为1
补码 符号位和第 一数位不同
– 0.1×× ×
…
1.1×× ×
…
1.0×× ×
…
1.0×× ×
…
6.4
尾数绝对值在0.5和1之间
即小数点后第一位是1

## Slide 112
为便于硬件判断，对S<0的情况规定了两个特例：
S = – = – 0.100 0
1
2
…
∴ [– ]补 不是规格化的数
1
2
S = – 1
∴ [–1]补 是规格化的数
[S]原 = 1 . 1 0 0 0
…
[S]补 = 1 . 1 0 0 0
…
[S]补 = 1 . 0 0 0 0
…
6.4

## Slide 113
规格化操作规则：
如前所述，当尾数(补码)求和出现：00.0xxxx或者11.1xxxx时，意味着：尾数是纯小数，但是小数点后第一位是0，需要左规格化；
另外，当尾数(补码)求和出现：01.xxxxx或者10.xxxxx时，这实质上是两个尾数的和超过1，产生溢出，意味着：尾数不是纯小数，小数点左面整数位是1，需要向右规格化（对于定点小数，就是溢出）；

## Slide 114
(3) 左规（对应尾数第一位真值不是1情况）
(4) 右规（对应尾数绝对值大于1的情况）
尾数每左移1位，阶码减 1，直到数符和第一数位不同为止
上例 [x+y]补 = 00, 11; 11. 1001
左规后 [x+y]补 = 00, 10; 11. 0010
∴ x + y = (– 0.1110)×210
当 尾数溢出（ >1）时，需 右规
即尾数出现 01. ×× ×或 10. ×× ×时
…
…
尾数右移一位，阶码加 1
6.4

## Slide 115
例6.27
x = 0.1101× 210 y = 0.1011× 201
求 x +y（除阶符、数符外，阶码取 3 位，尾数取 6 位）
解：
[x]补 = 00, 010; 00. 110100
[y]补 = 00, 001; 00. 101100
① 对阶
② 尾数求和
[Δj]补 = [jx]补 – [jy]补
= 00, 010
11, 111
100, 001
阶差为 +1
∴ Sy 1, jy+1
∴ [y]补' = 00, 010; 00. 010110
[Sx]补 = 00. 110100
[Sy]补' = 00. 010110
对阶后的[Sy]补'
01. 001010
+
+
尾数溢出需右规
6.4

## Slide 116
③ 右规
[x +y]补 = 00, 010; 01. 001010
[x +y]补 = 00, 011; 00. 100101
右规后
∴ x +y = 0. 100101 × 211
4. 舍入
在 对阶 和 右规 过程中，尾数右移可能出现 尾数末位丢失 引起误差，需考虑舍入
(1) 0 舍 1 入法
(2) 恒置 “1” 法
6.4

## Slide 117
例 6.28
x = (– —)×2-5 y = (—) ×2-4
5
8
7
8
求 x – y（除阶符、数符外，阶码取 3 位，尾数取 6 位）
解：
[x]补 = 11, 011; 11. 011000
[y]补 = 11, 100; 00. 111000
① 对阶
[Δj]补 = [jx]补 – [jy]补
= 11, 011
00, 100
11, 111
阶差为 –1
∴ Sx 1, jx+ 1
∴ [x]补' = 11, 100; 11. 101100
x = (– 0.101000)×2-101
y = ( 0.111000)×2-100
+
6.4

## Slide 118
② 尾数求和
[Sx]补´ = 11. 101100
[–Sy]补 = 11. 001000
+
110. 110100
③ 右规
[x – y]补 = 11, 100; 10. 110100
[x – y]补 = 11, 101; 11. 011010
右规后
∴ x – y = (–0.100110)×2-11
= (– —)×2-3
19
32
6.4

## Slide 119
浮点运算最后一步需要判断溢出，对规格化数的阶码进行判断；
若补码阶码数位为n位，则表示范围是:
运算结果的阶码超出此范围导致上溢出和下溢出；
浮点数溢出与否的判断：
  阶码补码=01,xxx…是上溢出，做中断溢出处理；
  阶码补码=10,xxx…是下溢出，按机器零处理；
如前所述，当尾数出现：01.xxx…或者10.xxx…并不表示溢出，而是需要做右规
5. 溢出判断

## Slide 120
Review 浮点数加减运算步骤
1. 对阶 小阶向大阶看齐
2. 尾数求和 采用双符号位补码运算
3. 规格化 使得 1/2<=|求和之后的尾数|<1
  规格化尾数的判断(补码)：符号位和最高数值位不能一致；两位符号位应该一致。
  规格化操作：当|尾数|<1/2时，出现数符和最高数值位相同，需左规，尾数左移1位，阶码减 1，直到数符和最高数值位不同为止 ；当|尾数|>1，出现 01. ×× ×或 10. ×× ×时，需右规，尾数右移1位，阶码加1。
4.舍入
5. 溢出判断

## Slide 121: 7.1 机 器 指 令
机器语言：计算机解题直接使用的语言，由一条条语句组成；
机器指令：每一条机器语言的语句，具有准确的语义；
指令系统：全部机器指令的集合，集中反映机器的功能；描述了计算机内部的数据类型、寄存器-存储器结构；
计算机设计者需要研究如何确定机器的指令系统并实现之；
计算机使用者依据机器的指令系统，使用汇编语言编制各种程序。

## Slide 122
一、指令的一般格式
操作码字段 地址码字段
1. 操作码
指出机器所做操作，位数反映种类
(1) 长度固定（集中在指令字的一个字段）
(2) 长度可变
用于指令字长较长的情况
或 RISC机器
如 IBM 370
操作码 8 位
操作码分散在指令字的不同字段中
Notes: IBM 370是CISC指令集系统。

## Slide 123
操作码长度固定的优劣：译码时间短，便于硬件设计；降低了指令位数使用效率（指令操作数个数变化会导致空出一些位，却没有利用），导致指令较长。
操作码长度可变的优劣：可以有效压缩操作码的平均长度；但增加指令译码、分析的难度，控制器设计复杂；
采用扩展操作码技术，使得操作码长度随地址数的减少而增加，不同地址数的指令可以具有不同长度的操作码，从而在满足要求的前提下，有效缩短指令字长。

## Slide 124
(3) 扩展操作码技术
操作码的位数随地址数的减少而增加
OP
A1
A2
A3
0000
0001
1110
…
A1
A1
A1
…
A2
A2
A2
…
A3
A3
A3
…
A2
A2
A2
…
A3
A3
A3
…
1111
1111
1111
…
0000
0001
1110
…
1111
1111
1111
…
1111
1111
1111
…
1111
1111
1111
…
0000
0001
1111
…
1111
1111
1111
…
1111
1111
1111
…
A3
A3
A3
…
0000
0001
1110
…
4 位操作码
8 位操作码
12 位操作码
16 位操作码
三地址指令操作码
每减少一种可多构成
24 种二地址指令
二地址指令操作码
每减少一种可多构成
24 种一地址指令
7.1

## Slide 125
例：设指令字长为16位，操作数的地址码有6位，指令有零地址、一地址、二地址三种格式。
（1）若操作码固定，若零地址指令有P种，一地址指令有Q种，则二地址指令最多有多少种？
（2）采用扩展操作码技术，若二地址指令有X种，零地址指令有Y种，则一地址指令最多有几种？
解：（1）由于操作码固定，所以操作码只有4位，能表示16种操作，因此结果为：16-P-Q；
(2)二地址指令每减少一种，可扩展 种一地址指令，一地址指令每减少一种，可扩展 零地址指令，因此可列出
因此：

## Slide 126
二、指令字长
指令字长决定于
操作码的长度
指令字长 = 存储字长 取指令只需一次访存
2. 指令字长 可变 控制电路复杂，多字长指令
取指要多次访存
操作数地址的长度
操作数地址的个数
1. 指令字长 固定 控制方式简单，早期采用方式
常用指令设计成单字长、短字长指令，以节省存储空间，提高指令运行速度；
指令长度按字节的倍数变化
7.1
Notes: 一台机器的指令系统可以采用位数不相同的指令，即指令字长可变，如单字长指令、多字长指令。

## Slide 127
小结
当用一些硬件资源代替指令字中的地址码字段后
当指令的地址字段全部为寄存器时（RISC处理器）
可扩大指令操作数的寻址范围
可缩短指令字长
可减少访存次数
三地址 OP R1, R2, R3
二地址 OP R1, R2
一地址 OP R1
指令执行阶段不访存
可缩短指令字长
7.1

## Slide 128: 7.3 寻 址 方 式
寻址方式
确定 本条指令 的 操作数地址
下一条 欲执行 指令 的 指令地址
指令寻址
数据寻址
寻址方式

## Slide 129
一、指令寻址：分为顺序寻址和跳跃寻址
顺序寻址
( PC ) + 1 PC
跳跃寻址
由转移指令指出
LDA 1000
ADD 1001
DEC 1200
JMP 7
LDA 2000
SUB 2001
INC
STA 2500
LDA 1100
...
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
PC
+1
指令地址寻址方式
指令地址
指令
顺序寻址
1
顺序寻址
2
顺序寻址
3
跳跃寻址
7
顺序寻址
8

## Slide 130
二、数据寻址
形式地址 A
指令字中的地址
有效地址 EA
操作数的真实地址(在内存中的地址)
约定
指令字长 = 存储字长 = 机器字长
1. 立即寻址
指令执行阶段不访存
A 的位数限制了立即数的范围
形式地址 A
操作码
寻址特征
OP
#
A
立即寻址特征
立即数
可正可负 补码
形式地址 A 就是操作数
7.3
寻址特征和形式地址构成地址码段

## Slide 131
2. 直接寻址
EA = A
操作数
主存
寻址特征
LDA
A
A
ACC
执行阶段访问一次存储器
A 的位数决定了该指令操作数的寻址范围
操作数的地址不易修改（必须修改A）
有效地址由形式地址直接给出
7.3

## Slide 132
3. 隐含寻址
操作数地址隐含
ADD
A
操作数
主存
寻址特征
A
ACC
暂存
ALU
上面加法指令只给出一个操作数地址，另一个操作数隐含在 ACC 中
如 8086
MUL 指令
被乘数隐含在 AX（16位）或 AL（8位）中
MOVS 指令
源操作数的地址隐含在 SI 中
目的操作数的地址隐含在 DI 中
指令字中少了一个地址字段，可缩短指令字长
7.3
Notes: MUL SRC ; AX*SRC 送到DX AX中
串传送指令 MOVS

## Slide 133
4. 间接寻址
EA =（A）
有效地址由形式地址间接提供
OP
A
寻址特征
A
EA
主存
EA
A1
EA
A1
主存
EA
1
0
执行指令阶段 2 次访存
可扩大寻址范围
便于编制程序：子程序返回
OP
A
寻址特征
A
一次间址
多次间址
操作数
操作数
多次访存
7.3

## Slide 134
5. 寄存器寻址
EA = Ri
执行阶段不访存，只访问寄存器，执行速度快
OP
Ri
寻址特征
寄存器个数有限，可缩短指令字长
操作数
…
…
…
…
R0
Ri
Rn
寄存器
有效地址即为寄存器编号
7.3

## Slide 135
EA = ( Ri )
6. 寄存器间接寻址
有效地址在寄存器中， 操作数在存储器中，执行阶段访存
操作数
主存
OP
Ri
寻址特征
地址
…
…
…
…
R0
Ri
Rn
寄存器
有效地址在寄存器中，就是寄存器的值。
7.3

## Slide 136
7. 基址寻址
(1) 采用专用寄存器(隐式、编程不指出)作基址寄存器
EA = ( BR ) + A
BR 为基址寄存器，可隐式或显式指定
OP
A
操作数
主存
寻址特征
ALU
BR
可扩大寻址范围：主存分段
有利于多道程序，便于为程序或者数据分配存储空间
  BR 内容由操作系统或管理程序确定
  程序执行过程中 BR 内容不变，形式地址 A 可变

## Slide 137
(2) 采用通用寄存器作基址寄存器（用户指定，显式）
操作数
主存
寻址特征
ALU
OP
R0
A
R0 作基址寄存器
由用户指定哪个通用寄存器作为基址寄存器
通用寄存器
R0
Rn-1
R1
…
基址寄存器的内容由可以由操作系统确定
在程序的执行过程中 R0 内容不变，形式地址 A 可变

## Slide 138
8. 变址寻址
EA = ( IX ) +A
OP
A
操作数
主存
寻址特征
ALU
IX
可扩大操作数寻址范围
便于处理数组问题：A设成数组首地址
IX 的内容由用户给定
IX 为变址寄存器（可专用，隐式给出）
在程序的执行过程中 IX 内容可变，形式地址 A 不变
通用寄存器也作为变址寄存器（显式）

## Slide 139
9. 相对寻址
EA = ( PC ) + A 常用于转移指令的目标地址
A 是相对于当前指令的位移量（可正可负，补码）
A 的位数决定操作数的寻址范围
程序浮动：转移地址随PC值的变化而变化
广泛用于转移指令
操作数
寻址特征
ALU
OP
A
相对距离 A
1000
PC
…
主存
1000
A
OP
7.3

## Slide 140
10. 堆栈寻址 用于保护/恢复中断现场的存储区机制
(1) 堆栈的特点
堆栈
硬堆栈
软堆栈
多个寄存器
指定的存储空间
常采用先进后出（一个入出口即栈顶）；
栈顶地址 由 SP寄存器指出
– 1
1FFFH
+1
2000 H
进栈 （SP）– 1 SP ；
出栈 （SP）+ 1 SP
栈顶
栈底
基地址
2000 H
SP
2000 H
…
…
1FFF H
SP
1FFFH
栈顶
栈底
进栈
出栈
1FFF H
栈顶
2000 H
栈顶
操作数只能从栈顶地址指示的存储单元存入/取出；数据存/取都改变SP值
低地址
高地址
Notes: 此图对应栈底地址大于栈顶地址的情况，即堆栈由高地址向低地址增长。

## Slide 141
例：某机器配有基址寄存器和变址寄存器，采用一地址格式的指令系统，允许直接和间接寻址，且指令字长、机器字长和存储字长都是16位
（1）若采用单字长指令，能完成105种操作，则指令可直接寻址的范围是多少，一次间接寻址的范围是多少，画出指令格式并说明各字段的含义。
（2）若存储字长不变，则采取什么方法可直接访问容量为16 MB 的主存。

## Slide 142
(1)单字长指令为16bits;105种操作---7bits ; 4种寻址方式—2 bits 寻址特征位;地址码为7bits:
一次直接寻址2^7，一次间接寻址2^16
(2)16MByte=8M*2Byte=8M存储字=2^23存储字，可以用23bits地址码寻址所有的存储字，采用双字长指令即可满足要求。
OP（7bits）
M(2bits)
AD（7bits）
OP（7bits）
M(2bits)
AD1（7bits）
AD2（16bits）

## Slide 143
例：某模型机共有64种操作，操作码位数固定，且具有以下特点：
(1)采用一地址或者二地址格式
(2)有寄存器寻址、直接寻址、相对寻址 (-128 ~+127)三种寻址方式
(3)有16个通用寄存器，算逻运算操作数和结果都在寄存器中
(4)取数/存数指令在通用寄存器和存储器之间传送数据
(5)存储器容量为1MB，按字节编址
要求设计算逻指令、取数/存数指令和相对转移指令的格式，并阐述理由。

## Slide 144
解答:
(1) 算术逻辑运算指令：64种操作—6bits操作码；寻址方式3种---2bits 寻址特征；寄存器16个，因此源操作数寄存器、目的操作数寄存器各4bits，指令取16位字长;
(2)取数/存数指令为寄存器-存储器型，取双字长32位，操作码、寻址模式同(1),20bits可寻址1MB存储器。
(3)相对转移指令为一地址格式，取单字长16位，操作码、寻址模式同(1)，地址码为8bits,对应位移量是-128~127

## Slide 145
例：某计算机主存是 位，存储字长等于指令字长，若该机指令系统能完成97种操作，操作码位数固定，且具有直接、间接、基址、变址、相对、立即等6种寻址方式。
(1)画出一地址指令格式并指出各字段的作用
(2)该指令直接寻址的最大范围
(3)一次间接寻址和多次间址的寻址范围
(4)立即数范围
(5)相对寻址的位移量
(6)上述寻址方式中哪一种执行时间最短，哪一种最长，哪一种便于编制处理数组问题的程序？
(7)如何修改指令，使得指令的寻址范围扩大到4M
(8)为了能使一条指令转移到主存任何一个位置，可采取何种措施。

## Slide 146
(1)97种操作，由于 ，采用7位操作码；6种寻址方式， 因此采用3位寻址特征位；指令字长等于存储字长为16位，因此操作数地址码为6位；
(2)直接寻址的最大范围是 个存储单元。
(3)因为存储字长是16位，因此一次间接寻址的最大范围是 个存储单元；多次间接寻址时，因为存储字中有一位用来表示是否间接寻址结束，因此寻址范围是 个存储单元。

## Slide 147
(4)立即数寻址时，采用补码，因为有6位，可表示-32到+31
(5)相对寻址，采用补码方式，6位代码的偏移量是-32到+31
(6)上述方式中，立即数寻址指令执行最快，多次间接寻址方式速度最慢，变址寻址便于解决数组问题。

## Slide 148
(7)4M空间需要22位地址码，因此可采用双字长指令，即可满足寻址要求；
(8)主存为4M字空间，有两种方法在整个主存空间转移：
1. 采用双字长指令
2. 采用基址寻址：
基址寄存器内容 + 6位形式地址=有效地址
为了得到22位寻址空间，可以把基址寄存器的16位字长的内容左移6位，得到22位字长，再和形式地址相加即可。

## Slide 150
二、RISC 的主要特征
选用使用频度较高的一些 简单指令，
复杂指令的功能由简单指令来组合
指令 长度固定、指令格式种类少、寻址方式少
只有 LOAD / STORE 指令访存 其余指令操作都在寄存器
内完成
采用 流水技术 一个时钟周期 内完成一条指令
采用 组合逻辑 实现控制器，控制器占芯片面积小，有利于增加其他功能部件，如寄存器
CPU 中有多个 通用 寄存器
采用 优化 的 编译 程序，目标代码体积小
7.5

## Slide 151: 8.2 指 令 周 期
一、 指令周期的基本概念
1 . 指令周期
取出并执行一条指令所需的全部时间，指令周期可简单分为取值周期、执行周期两个阶段。
完成一条指令
执行指令
取指令、分析指令
取指阶段
取指周期
执行阶段
执行周期
（取指、分析）
（执行指令）
指令周期
取指周期
执行周期

## Slide 152
8. 指令周期流程
取指周期
执行周期
有间址吗？
有中断吗？
间址周期
中断周期
是
是
否
否
8.2

## Slide 153
6. CPU 工作周期的标志
每个子周期都有CPU 访存，共有四种作用：
取 指令
取 有效地址
取 操作数
存 程序断点
取指周期
间址周期
执行周期
中断周期
FE
D
IND
D
INT
D
CLK
1
FE
1
IND
1
EX
1
INT
EX
D
CPU 的
4个工作周期
8.2
各子周期标志触发器可用于控制该阶段的各个操作
Notes: 工作周期即子周期；为了区别工作周期，在CPU内设置4标志触发器。

## Slide 154
五、流水线性能
1. 吞吐率
单位时间内 流水线所完成指令 或 输出结果 的 数量
最大吞吐率 ：流水线连续流动达到稳定状态
实际吞吐率 ：完成n条指令的实际吞吐率
连续处理 n 条指令的吞吐率为
设 m 段的流水线各段时间为Δ
t
Tpmax =
Δ
1
t
Tp =
m ·Δ + (n-1) · Δ
n
t
t

## Slide 155
2. 加速比 Sp
m 段的 流水线的速度 与等功能的 非流水线的速度 之比
设流水线各段时间为 Δ
t
完成 n 条指令在 m 段流水线上共需
T = m · + (n-1) ·
t
t
Δ
Δ
完成 n 条指令在等效的非流水线上共需
T ′= nm ·
t
Δ
Sp =
m · +(n-1) ·
nm ·
=
nm
m + n -1
Δ
t
Δ
Δ
t
t
则

## Slide 156
由于流水线有 建立时间 和 排空时间
因此各功能段的 部件不可能 一直 处于 工作 状态
流水线中各功能段的 利用率
3. 效率
mΔt
3
1
2
4
5
3
1
2
4
5
3
1
2
4
5
3
1
2
4
5
… … …
… … …
… … …
… … …
n-1 n
n-1 n
n-1 n
n-1 n
T时间
S空间
空间
S4
S3
S2
S1
(n-1) Δt

## Slide 157
m(m + n -1) Δt
=
mnΔt
流水线各段处于工作时间的时空区
流水线中各段总的时空区
效率 =
3. 效率
mΔt
3
1
2
4
5
3
1
2
4
5
3
1
2
4
5
3
1
2
4
5
… … …
… … …
… … …
… … …
n-1 n
n-1 n
n-1 n
n-1 n
T时间
S空间
空间
S4
S3
S2
S1
(n-1) Δt
流水线中各功能段的 利用率
Notes: m 段流水，n 条指令的计算公式，这里 m=4；

## Slide 158
例：假设指令流水线分取指、译码、执行、回写4个过程段，共有10条指令连续输入此流水线：
(1) 假设时钟周期为100ns，求流水线的实际吞吐率；
(2) 求该流水线加速比

## Slide 159
10条指令，4级流水线，完成全部指令需要的时间单元数：4+（10-1）=13
实际吞吐率
(2) 非流水线，10个指令需要 个时间单元；采用流水线，需要13个时间单元，因此加速比为：

## Slide 160: 8.3 中断系统
一、概述
1. 引起中断的各种因素
(1) 人为设置的中断：
(2) 程序性事故：
在程序中人为设置的中断，
如用于系统调用的软中断指
令 INT TYPE
溢出、操作码不能识别、除法非法
(5) 外部事件： 如实时控制系统中各种外部事件
(4) I/O 设备：外设准备就绪后发出中断请求
(3) 硬件故障： 掉电、接触不良等
转管指令
…
…
管理程序
计算机系统存在多种中断，CPU中设有管理中断的机构

## Slide 161
二、中断请求标记和中断判优逻辑
1. 中断请求标记 用于标记对应的中断源提出了中断请求
给每个中段源设置一个 中断请求标记触发器INTR
多个INTR 组成 中断请求标记寄存器
INTR可以 分散 在各个中断源的 接口电路中，或者：
INTR 集中 在 CPU 的中断系统 内，组成寄存器
1
2
3
4
5
n
掉电
过热
阶上溢
主存读写校验错
非法除法
键盘输入
打印机输出

## Slide 162
2. 中断判优逻辑 多个中断源同时请求时，按优先级次序予以响应
① 分散 在各个中断源的 接口电路中 链式排队器
② 集中 在 CPU 内
(1) 硬件实现（排队器）
1
1
1
&
1
&
1
&
参见 第五章
INTR1
INTR2
INTR3
INTR4
INTR1 、 INTR2 、 INTR3 、 INTR4 优先级 按 降序 排列
INTP1
INTP2
INTP3
INTP4

## Slide 163
A、B、C 优先级按 降序 排列
(2) 软件实现（程序查询）
否
…
是否 A 请求？
是否 B 请求？
是否 C 请求？
转 A 的服务程序
入口地址
转 B 的服务程序
入口地址
转 C 的服务程序
入口地址
是
是
是
否
否
8.4

## Slide 164
三、中断服务程序入口地址的寻找
1. 硬件向量法
入口地址 200
入口地址 300
入口地址 400
12 H
13 H
14 H
主存
12 H
13 H
14 H
JMP 200
JMP 300
JMP 400
主存
向量地址
形成部件
…
…
中断向量
排队器输出
中断向量地址 12H、13H、14H
ISR入口地址 200、 300、 400
8.4

## Slide 165
2. 软件查询法 中断判优排队和寻找ISR入口地址同时完成
M
JMP 1# SR
1# D = 1 转1# 服务程序
SKP DZ 2#
JMP 2# SR
2# D = 0 跳
2# D = 1 转2# 服务程序
SKP DZ 8#
JMP 8# SR
8# D = 0 跳
8# D = 1 转8# 服务程序
八个中断源 1，2， 8 按 降序 排列
…
…
SKP DZ 1#
1# D = 0 跳
（D为完成触发器）
中断识别程序（入口地址 M）
地 址
说 明
指 令
Notes: 软件查询的程序，也实现了中断请求排队。

## Slide 166
四、中断响应
1. 响应中断的 条件
允许中断触发器 EINT = 1， 且有中断请求
2. 响应中断的 时间
指令执行周期结束时刻由CPU 发查询信号
CPU
中断查询
INTR1
D
Q
INTR2
D
Q
INTRn
D
Q
中断源 1
中断源 2
中断源 n
…
至排队器

## Slide 167
3. 中断隐指令
(1) 保护程序断点
(2) 寻找服务程序入口地址
(3) 硬件 关中断
中断中期必须禁
止再次响应中断
向量地址
形成部件
INT
S
Q
R
EINT
S
Q
R
PC
1
&
≥1
排队器
…
…
断点存于存储器特定单元（ 如0地址），
或者断点 进栈
INT 中断标记
EINT 允许中断
R – S 触发器
向量地址
PC
（硬件向量法）
中断识别程序 入口地址
M
PC
（软件查询法）
CPU响应中断后，在中断周期自动完成一系列操作，可认为是执行了一条隐指令，这些操作包括：
Notes: INT是工作中期（中断周期）标志，进入中断中期，INT为1，反向后送至EINT触发器复位端，使得EINT=0，禁止中断。

## Slide 168
五、保护现场和恢复现场：为任务切换作准备
保护现场
(位置和状态)
2. 恢复现场
寄存器 内容
断点
保护现场
其它服务程序
恢复现场
中断返回
PUSH
视不同请求源而定
POP
把寄存器内容恢复到中断处理前的状态，由中断服务程序 完成
中
断
服
务
程
序
中断隐指令 完成
中断服务程序 完成
IRET

## Slide 169
1. 多重中断的概念
k
l
m
k +1
l +1
m +1
第一次
中断
第二次
中断
第三次
中断
程序断点 k+1 , l+1 , m+1
六、中断屏蔽技术（用于多重中断）

## Slide 170
2. 实现多重中断的条件
B、C
A
中断
请求
主程序
(2) 优先级别高 的中断源 有权中断优先级别低 的中断源
(1) 提前 设置 开中断 指令，在保护现场之后立即开中断。
A
B
C
D
中断服务程序
（ A、B、 C、 D 优先级按 降序 排列）
D

## Slide 171
(2) 屏蔽字
优先级
屏 蔽 字
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
…
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1
2
3
4
5
6
15
16
…
16个中断源 1，2，3 ， 16 按 降序 排列
…
每个INTR对应一个屏蔽触发器，其全体组成一个屏蔽寄存器，屏蔽寄存器的内容称为屏蔽字。响应某个中断时，应该安排其对应的屏蔽字，以屏蔽某些中断源的请求。
屏蔽原则：只开放优先级比自己高的中断

## Slide 172
(3) 屏蔽技术可改变“处理优先等级”
响应优先级
响应优先级 A→B→C→D 降序排列
8.4
不可改变（排队器硬件决定）
处理优先级
可改变（重新设置屏蔽字）
中断源 | 原屏蔽字 | 新屏蔽字
A B C D | 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 | 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1
处理优先级 A→D→C→B 降序排列
Notes: 中断响应时，所有屏蔽触发器为0，相当于这个时候有自己的响应屏蔽字，由排队器决定响应最高优先级的中断源；
在进入某一重中断服务程序之后，立刻设置当前的处理屏蔽字，退出时恢复上一重中断的屏蔽字。

## Slide 173
(3) 屏蔽技术可改变处理优先等级
8.4
服务程序
B处理完
C处理完
D处理完
A处理完
t
主程序
A程序
B程序
C程序
D程序
A、B、C、D
同时请求中断
CPU 执行程序轨迹（原屏蔽字）

## Slide 174
(3) 屏蔽技术可改变处理优先等级
(4) 屏蔽技术的其他作用
便于程序控制
可以 人为地屏蔽 某个中断源的请求
服务程序
D处理完
C处理完
B处理完
A处理完
t
主程序
A程序
B程序
C程序
D程序
A、B、C、D
同时请求中断
CPU 执行程序轨迹（新屏蔽字）
响应优先级：ABCD
处理优先级：ADCB
原因：中断源请求被服务时，请求标记清零，因此每次嵌套时排队的都是没被响应的中断源。

## Slide 175
例题：设某机有5个中断源L0, L1, L2, L3, L4 (按照中断响应的优先级次序从高到底排列)，现要将中断处理次序改为：L1, L4, L2, L0, L3，请写出各个中断源的屏蔽字
答：
原则：开放处理级别高于自己的中断--屏蔽位置0
中断源 | 位编号 0 1 2 3 4
L0 L1 L2 L3 L4 | 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1

## Slide 176: 9.2 控制单元的功能
一、控制单元的外特性
指令寄存器
控制单元
CU
…
时钟
标志
CPU 内部的控制信号
到系统总线的控制信号
来自系统总线的控制信号
系统总线

## Slide 177
1. 控制单元的输入信号
(1) 时钟
(2) 指令寄存器
(4) 外来信号：从系统总线传送来的其他部件的控制信号
(3) 标志
各个操作都占用一定时间、切彼此有先后顺序，因此：
不同指令在执行周期完成的操作决定于操作码，与时钟配
合可产生不同的控制信号，操作码是最重要的输入信号。
OP ( IR ) CU
表示CPU所处状态，如条件执行的指令，根据上条指令执行
结果（条件码寄存器）产生控制信号。
INTR 中断请求、
HRQ 总线请求
CU 受时钟控制，每一个时钟脉冲，使控制单元
发一个操作命令或一组需同时执行的操作命令
如
9.2

## Slide 178
2. 控制单元的输出信号
(1) CPU 内的各种控制信号：寄存器数据传送、ALU操作等
(2) 送至控制总线给其他部件的信号
Ri Rj
(PC) + 1 PC
INTA
HLDA
访存控制信号
访 IO/ 存储器的控制信号
读命令
写命令
中断响应信号
总线响应信号
MREQ
IO/M
RD
WR
ALU ＋、－、与、或
……

## Slide 179
三、多级时序系统
1. 机器周期
(1) 机器周期的概念
(2) 确定机器周期需考虑的因素
(3) 基准时间的确定
所有指令执行过程中的一个基准时间
每条指令的执行 步骤
每一步骤 所需的 时间
以完成 最复杂 指令功能的时间为准：存在浪费
以 访问一次存储器 的时间 为基准
若指令字长 = 存储字长
取指周期 = 机器周期
如前所述：CPU取出并执行一条指令的全部时间称为指令周期，一个完整的指令周期包含取址、间址、中断、执行几个子周期。另外，组成原理中还有“机器周期”的概念。
所有操作可划分为CPU内部操作和对主存操作两大类，而后者用时较长，更适合用作基准时间。

## Slide 180
2. 时钟周期（节拍、状态）
一个机器周期内可完成若干个微操作；
每个微操作需一定的时间，可用时钟信号控制产生每一个微操作命令；
时钟周期是控制计算机操作的最小单位时间；时钟信号的频率就是CPU的主频
将一个机器周期分成若干个时间相等的时间段（节拍、状态、时钟周期）；
9.2
在每个节拍（时钟周期），可完成一个或几个需要同时执行的微操作。

## Slide 181
3. 多级时序系统
机器周期、节拍（状态）组成多级时序系统
一个指令周期包含若干个机器周期
一个机器周期包含若干个时钟周期
CLK
机器周期
机器周期
机器周期
（取指令）
（取有效地址）
（执行指令）
指令周期
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
T3
机器周期
机器周期
（取指令）
（执行指令）
指令周期
T0
T1
T2
T3
T0
T1
T2
节拍
(状态)
节拍
(状态)
9.2
定长的机器周期
不定长的机器周期
某计算机每个指令周期内机器周期数、每个机器周期内的时钟周期数，不一定相等。

## Slide 182
4. 机器速度与机器主频的关系
机器的 主频 f 越快 机器的 速度也越快
在机器周期所含时钟周期数 相同 的前提下（假设指令周期包含的机器周期数一样），两机 平均指令执行速度之比 等于 两机主频之比
机器速度 不仅与 主频有关 ，还与机器周期中所含
时钟周期（主频的倒数）数 以及指令周期中所含
的 机器周期数有关
9.2
MIPS1
MIPS2
=
f1
f2

## Slide 183
四、控制方式
控制单元控制一条指令执行的过程，实质上是依次执行一个确定的微操作序列的过程。
由于每条指令对应的微操作个数及其复杂程度不一样，因此每条指令和每个微操作所需的执行时间也不同。
控制不同微操作序列所采用的时序控制方式也不一样。
9.2

## Slide 184
例：某计算机主频为8MHZ，每条指令周期平均有2.5个机器周期，每个机器周期平均有2个时钟周期：
1.请问该机的平均指令执行速度是多少MIPS？
2.若主频不变，指令周期平均有5个机器周期，机器周期平均有4个时钟周期，则平均指令执行速度是多少？
3.机器运行速度和哪些因素有关。

## Slide 185
1.主频8MHZ，时钟周期是1/8MHZ= 0.125uS
指令周期为（0.125*2）*2.5=0.625uS
则每秒执行的指令数：1S/0.625uS=1.6MIPS
另一种思路：每秒有8M个时钟周期，一条指令需要5个时钟周期，则每秒可以执行8M/5=1.6M条指令，即速度为1.6MIPS

## Slide 186
2.指令周期改为：0.125*4*5=2.5uS，则平均指令执行速度为：1s/2.5uS=0.4MIPS
另一种思路：8M/20=0.4 MIPS
3.机器运行速度不仅决定与主频，还与指令周期包含的机器周期数，以及机器周期包含的时钟周期数有关。

## Slide 187
例：某CPU主频为8MHz，每个机器周期包含四个时钟周期，该机器的平均指令执行速度为1MIPS，
1.求该机器的平均指令周期
2.求每个指令周期包含的平均机器周期
3.若改用时钟周期为0.01uS的CPU芯片，求平均指令执行速度

## Slide 188
1.因为平均指令执行速度为1MIPS，则指令周期为1/1M 秒=1uS
2.CPU主频为8MHZ，则时钟周期为1/8M 秒，机器周期（有4个时钟周期）为1/2M 秒，而指令周期为1/1M 秒，则一个指令周期有2个机器周期
3.若改用时钟周期为0.01uS的芯片，则平均指令执行速度为
1MIPS*0.125/0.01=12.5MIPS

## Slide 189
组合逻辑设计
特点
思路清晰，简单明了
每个微操作命令对应一个逻辑电路，线路结构庞杂，指令系统越全，调试修改困难
速度快
RISC 处理器采用
10.1

## Slide 190
微指令以二进制代码形式表示，每位代表一个控制信号；逐条执行每一条微指令，也就完成了一条机器指令的全部操作。
微程序控制单元的核心部件是控制存储器，执行一条机器指令必须多次访问控制存储器，以取出多条微指令来执行各个微操作。控制存储器要求速度高。
微程序设计方式只需修改微指令的二进制代码，就可以改变操作内容，便于调试、修改甚至增删机器指令。

## Slide 191
采用微程序设计方法设计控制单元的过程就是编写每一条机器指令对应的微程序，按照执行一条机器指令所需的微操作命令的先后顺序编写；
任何一条机器指令的取指周期的操作都一样，因此把取指令操作的命令统一编成一个微程序，取指微程序负责将指令从主存单元取出送至指令寄存器。间址周期、中断周期的微程序也是如此统一处理；
控制存储器中微程序的个数应为机器指令数再加上对应取指、间址寻址和中断周期的3个微程序。
二、微程序控制单元框图及工作原理

## Slide 192
三、微指令的编码方式（控制方式）
1. 直接编码（直接控制）方式
在微指令的操作控制字段中，每一位代表一个微操作命令；主要从控存读出微指令，即可由控制字段发出控制命令。
速度最快 控存容量大
下地址
…
控制信号
操作控制
某位为 “1” 表示该控制信号有效
如何对操作控制字段进行编码，以形成控制信号

## Slide 193
2. 字段直接编码方式
将微指令的控制字段分成若干 “段”，每段经译码后发出一个控制信号；分段数与需并行发出的命令个数有关
每个字段中的命令是互斥（不能同时发出）的，每段的长度与要求互斥的命令个数有关
译码
…
译码
…
译码
…
下地址
操作控制
控制信号
缩短 了微指令 字长，增加 了译码 时间
微程序执行速度较慢
显式编码

## Slide 194
3. 字段间接编码方式
4. 混合编码
直接编码和字段编码（直接和间接）混合使用
5. 其他
微指令中还可以设置常数字段，用于提供常数、计数器初值等
…
字段 1
…
字段 2
译码
译码
译码
…
操作控制
控制信号
…
字段 n
下地址
…
…
控制信号
10.2
隐式编码

## Slide 195
四、微指令序列地址的形成
1. 微指令的 下地址字段 指出
2. 根据机器指令的 操作码 形成
3. 增量计数器
4. 分支转移
( CMAR ) + 1 CMAR
转移地址
操作控制字段
转移方式
转移方式 指明判别条件
转移地址 指明转移成功后的去向

## Slide 196
5. 通过测试网络
6. 由硬件产生微程序入口地址
开机后第一条微指令地址，由专门 硬件 产生，即取指周期微程序入口地址；
中断周期，由 硬件 产生 中断周期微程序首地址；
间址周期微程序入口地址，也可由硬件产生。

## Slide 197
例：某处理器共有52个微操作控制信号，构成5个互斥的微命令组，各组分别包括5、8、2、15、22个微命令。已知可判定的外部条件有2个，微指令字长为28位。
（1）设计微指令格式，要求微指令的下地址字段直接给出后续微指令的地址；
（2）指出控制存储器的容量。

## Slide 198
（1）有5个互斥的微命令组，每组包含若干位，每组译码的结果应该能表示本组包含的所有微命令加上一个不发命令的情况，则5个控制字段分别需要给出6、9、3、16、23种状态，对应着3、4、2、4、5这几种字段位数（共18位），条件测试字段取2位，这些加起来是20位，因为微指令字长为28位，因此下地址字段为8位。
（2）因为下地址字段为8位，可表示256个微指令，所以控制存储器容量为256*28位。

## Slide 199: Review
计算机如何执行程序：控制单元发出各种微操作命令（控制信号）序列；控制计算机所有部件有次序地完成相应的操作，以到执行程序的目的。
微程序设计控制单元的思想：把一个机器指令编写成一个微程序，一个微程序包含若干条微指令，每条微指令对应一个或者几个微操作命令。
微程序存到一个控制存储器中，逐条执行每一条微指令，相应地就完成了一条机器指令的全部操作。

## Slide 200
微指令以二进制代码形式表示，微指令的基本格式包含一个操作控制字段（发出各种控制信号）和一个顺序控制字段（也称为下地址字段，指出下一条微指令的地址）。
对于微程序控制单元设计，关键是如何由微指令的操作控制字段形成微操作命令，以及如何形成下一条微指令的地址。